downstairs computer C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\kenwood tk 670 english translation.doc

| RICETRASMETTITORE FM VHF/ RICETRASMETTITORE FM UHF MANUALE DI ISTRUZIONI KENWOOD CORPORATION Serie TK-760G, TK-762G/ Serie TK-860G, TK-862G GRAZIE Grazie per aver aver affidato a KENWOOD i vostri servizi di comunicazioni radiomobili. Riteniamo che questo ricetrasmettitore di facile uso garantisca comunicazioni affidabili per assicurare la massima efficienza operativa al personale. I ricetrasmettitori KENWOOD integrano i progressi tecnologicamente più avanzati. Per questo, siamo certi che la qualità e le caratteristiche di questo prodotto incontreranno la vostra soddisfazione. MODELLI DISCUSSI IN QUESTO MANUALE Este manual cubre los modelos indicados a continuación: • TK-760G/ TK-762G: Potenza bassa ricetrasmettitore VHF FM • TK-760HG/ TK-762HG: Potenza alta ricetrasmettitore VHF FM • TK-860G/ TK-862G: Potenza bassa ricetrasmettitore UHF FM • TK-860HG/ TK-862HG: Potenza alta ricetrasmettitore UHF FM LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ “CE” DI QUESTO PRODOTTO E’DEPOSITATA PRESSO: KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B. V. AMSTERDAMSEWEG 37 1422 AC UITHOORN THE NETHERLANDS I-i AVVISI PER L’UTENTE u LA LEGISLAZIONE VIETA L’USO DI TRASMETTITORI RADIO SENZA LICENZA ENTRO I TERRITORI SOGGETTI A CONTROLLO GOVERNATIVO. u L’USO ILLEGALE È PUNIBILE MEDIANTE SANZIONE PECUNIARIA E/O INCARCERAZIONE. u AFFIDARE LA MANUTENZIONE SOLAMENTE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO. SICUREZZA: È importante che l’operatore si renda conto e sia cosciente dei pericoli associati al funzionamento di un ricetrasmettitore. AVVERTENZA! u PARTICELLE ATMOSFERICHE ESPLOSIVE (GAS, POLVERE, ESALAZIONI, ecc.) Spegnere il ricetrasmettitore durante il rifornimento di carburante o se l’autovettura è parcheggiata a una stazione di rifornimento. Non trasportare contenitori di scorta per la benzina nel bagagliaio del veicolo, se il ricetrasmettitore è montato nell’area circostante. u INFORTUNI CAUSATI DALLE TRASMISSIONI IN RADIO FREQUENZA Non azionare il ricetrasmettitore se una persona tocca l’antenna o si trova entro 1 m da questa, onde evitare che la frequenza radio possa causare ustioni o altre lesioni personali. u DETONAZIONI CON DINAMITE L’uso del ricetrasmettitore entro 150 m da un sito soggetto a detonazioni può provocarne l’esplosione. Spegnere il ricetrasmettitore se l’area è sottoposta a detonazioni o in luoghi in cui è affisso il cartello “NO COMUNICAZIONI RADIO BIDIREZIONALI”. Se si trasportano detonatori nel veicolo, assicurarsi che siano contenuti in scatole metalliche sigillate con interno imbottito. Non trasmettere mentre i detonatori sono posti nel contenitore o quando vengono tolti. PRECAUZIONI Per evitare rischi di incendio, infortuni personali o danni al ricetrasmettitore, osservare le seguenti precauzioni: • Non tentare di configurare il ricetrasmettitore durante la guida, poichéciò è pericoloso. • Non alterare in alcun modo il ricetrasmettitore. • Non esporre a lungo il ricetrasmettitore alla luce diretta del sole, né collocarlo in prossimità di un termosifone. • Non collocare il ricetrasmettitore in luoghi eccessivamente polverosi, umidi o su superfici instabili. • Se si nota l’emanazione di fumo o di odori anomali provenienti dal ricetrasmettitore, spegnerlo immediatamente. Rivolgersi al rivenditore KENWOOD. I-ii INDICE DISIMBALLAGGIO E VERIFICA DELL’APPARECCHIATURA ........................... 1 ACCESSORI IN DOTAZIONE ......................................................................... 1 PREPARATIVI ........................................................................................................ 2 UTENSILI NECESSARI ................................................................................... 2 COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE .................................... 2 INSTALLAZIONE DEL RICETRASMETTITORE ............................................ 3 PRELIMINARI (serie TK-760G/ TK-860G) ........................................................... 4 PANNELLO ANTERIORE E MICROFONO ..................................................... 4 DISPLAY........................................................................................................... 5 PANNELLO POSTERIORE ............................................................................. 5 PRELIMINARI (serie TK-762G/ TK-862G) ........................................................... 6 PANNELLO ANTERIORE E MICROFONO ..................................................... 6 DISPLAY........................................................................................................... 7 PANNELLO POSTERIORE ............................................................................. 7 FUNZIONI AUSILIARIE PROGRAMMABILI......................................................... 8 ISTRUZIONI FONDAMENTALI ............................................................................. 9 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO .................................................................. 9 REGOLAZIONE DEL VOLUME ...................................................................... 9 SELEZIONE DI UN GRUPPO O CANALE...................................................... 9 EFFETTUAZIONE DI UNA CHIAMATA ........................................................ 10 RICEZIONE DI UNA CHIAMATA ................................................................... 10 SCANSIONE CANALI (solo TK-760G/ TK-860G) ............................................. 11 SCANSIONE PRIORITARIA .......................................................................... 11 ESCLUSIONE CANALE ................................................................................ 11 RIPRISTINA CANALE ................................................................................... 11 CHIAMATE DTMF ................................................................................................ 12 COMPOSIZIONE MANUALE ........................................................................ 12 MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI DTMF ..................................................... 12 CONFERMA DEI NUMERI DTMF MEMORIZZATI ....................................... 13 COMPOSIZIONE DEI NUMERI DTMF MEMORIZZATI ................................ 13 AZZERAMENTO DEI NUMERI DTMF MEMORIZZATI ................................ 13 RICOMPOSIZIONE DI UN NUMERO ............................................................ 13 SQUELCH CODICE ............................................................................................. 14 RICEZIONE .................................................................................................... 14 TRASMISSIONE ............................................................................................ 14 CHIAMATA SELETTIVA (solo TK-760G/ TK-860G) .......................................... 15 RICEZIONE .................................................................................................... 15 TRASMISSIONE ............................................................................................ 16 SEGNALAZIONE A 2 TONI ................................................................................. 17 RICEZIONE .................................................................................................... 17 TRASMISSIONE ............................................................................................ 17 SEGNALAZIONE A 5 TONI ................................................................................. 18 OPERAZIONI AVANZATE ................................................................................... 19 TEMPORIZZATORE DI TIMEOUT (TOT) ...................................................... 19 ESCLUSIONE CANALE OCCUPATO ........................................................... 19 CONVERSAZIONE ........................................................................................ 19 AVVISO ACUSTICO....................................................................................... 19 CONTROLLO/SQUELCH .............................................................................. 20 INIZIO E FINE DEL SEGNALE DI TRASMISSIONE ID ............................... 20 INDIRIZZO PUBBLICO .................................................................................. 20 AUX ................................................................................................................ 20 IMPOSTAZIONE DEI TASTI PROGRAMMATI ................................................... 21 I-1 Nota: Le istruzioni di disimballaggio seguenti sono destinate al rivenditore KENWOOD, a un centro di assistenza KENWOOD autorizzato o allo stabilimento di produzione. Disimballare il ricetrasmettitore con attenzione. Prima di eliminare il materiale d’imballo, verificare che la confezione contenga i componenti descritti nella tabella sottostante. Se un articolo è assente o è stato danneggiato nella spedizione, esporre reclamo tempestivo presso il vettore. ACCESSORI IN DOTAZIONE DISIMBALLAGGIO E VERIFICA DELL’APPARECCHIATURA Corredo per cavo di alimentazione in c.c. Portamicrofono con viti autofilettanti Staffa di montaggio Cappuccio della presa Viti dell’altoparlante Articolo Codice di riferimento Quantità Portamicrofono con viti autofilettanti J19-1584-XX 1 gruppo Corredo per cavo di alimentazione in c.c. E30-3339-XX 1 gruppo • Fusibile a 10 A (TK-760G/ TK-762G/ TK-860G/ TK-862G) F51-0016-XX • Fusibile a 15 A (TK-760HG/ TK-762HG/ TK-860HG/ TK-862HG) F51-0017-XX Staffa di montaggio J29-0627-XX 1 Cappuccio della presa dell’altoparlante B09-0235-XX 1 Viti: N99-0395-XX 1 • Viti autofilettanti (4 pezzi) • Vite esagonale con rondella (4 pezzi) • Rondella a molla (4 pezzi) • Rondella piatta (4 pezzi) Manuale di istruzioni B62-1439-XX 1 I-2 PREPARATIVI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PRESENTI NELLA VETTURA POTREBBERO MALFUNZIONARE SE NON SONO DEBITAMENTE SCHERMATE DALL’ENERGIA DI RADIOFREQUENZA PRESENTE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE. L’INIEZIONE ELETTRONICA DEL CARBURANTE, I FRENI ANTISLITTAMENTO E IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA SONO ESEMPI TIPICI DI COMPONENTI CHE POTREBBERO NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE. SE IL VEICOLO È DOTATO DI APPARECCHIATURE SIMILI, RIVOLGERSI AL CONCESSIONARIO PER DETERMINARE SE QUESTE POSSONO FUNZIONARE REGOLARMENTE CON LE TRASMISSIONI RADIO. Nota: Le istruzioni di preparazione seguenti sono destinate al rivenditore KENWOOD, a un centro di assistenza KENWOOD autorizzato o allo stabilimento di produzione. UTENSILI NECESSARI Nota: Prima di installare il ricetrasmettitore, controllare sempre la lunghezza delle viti rispetto allo spessore della superficie di montaggio. Quando si pratica un foro nella superficie, prestare attenzione a non danneggiare cavi o parti della vettura. Sono necessari i seguenti utensili per installare il ricetrasmettitore: • Trapano elettrico da almeno 6 mm • Punte per trapano (v. le misure sottostanti) e taglierine circolari Misura della punta per trapano Finalità 4,2 mm Viti autofilettanti da 5 x 16 mm 3,2 mm Viti autofilettanti da 4 x 16 mm COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE IL RICETRASMETTITORE FUNZIONA SOLO CON SISTEMI A MESSA A TERRA NEGATIVA DI 12 V. CONTROLLARE LA POLARITÀ DELLA BATTERIA E LA TENSIONE DEL VEICOLO PRIMA DI INSTALLARE IL RICETRASMETTITORE. 1 Individuare un foro preesistente, comodamente situato nella parete ignifuga, nel quale far passare il cavo di alimentazione. • Se non è presente un foro adatto, praticarne uno nella parete ignifuga con la taglierina circolare, quindi installare un occhiello di gomma. 2 Far scorrere i due terminali del cavo di alimentazione attraverso la parete ignifuga e nel vano motore, passando per il vano passeggeri. 3 Collegare il terminale rosso al polo positivo (+) della batteria e il terminale nero al polo negativo (–). • Ubicare il fusibile più vicino alla batteria. 4 Avvolgere e fissare il cavo in eccesso. • Lasciare agio sufficiente nei cavi perché sia possibile rimuovere il ricetrasmettitore pur mantenendo attiva l’alimentazione. I-3 INSTALLAZIONE DEL RICETRASMETTITORE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI, INSTALLARE IL RICETRASMETTITORE IN MANIERA SICURA, SOLAMENTE CON LA STAFFA DI MONTAGGIO IN DOTAZIONE, IN MODO CHE IL RICETRASMETTITORE NON SI SGANCI IN CASO DI COLLISIONE. 1 Segnare la posizione dei fori sul cruscotto utilizzando come maschera la staffa di montaggio. Trapanare i fori, quindi installare la staffa di montaggio con le 4 viti da 5 x 16 mm fornite, la rondella a molla e quella piatta. • Accertarsi che la posizione prescelta per il ricetrasmettitore consenta di raggiungere facilmente i controlli e che lo spazio sul retro del ricetrasmettitore sia sufficiente per i collegamenti dei cavi. 2 Collegare l’antenna e il cavo di alimentazione forniti al ricetrasmettitore. 3 Far scorrere il ricetrasmettitore nella staffa di montaggio e fissarlo con le 4 viti esagonali in dotazione. 4 Montare il portamicrofono mediante le 3 viti da 4 x 16 mm fornite, in una posizione di facile accesso all’utente. • Il microfono e il cavo corrispondente devono essere montati in una posizione che non sia d’intralcio per la sicurezza nella guida. 5 Collegare il microfono opzionale all’apposita presa posta sul pannello anteriore del ricetrasmettitore. Fissare il microfono sul portamicrofono. QUANDO SI SOSTITUISCE IL FUSIBILE NEL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN C.C., ACCERTARSI CHE IL NUOVO FUSIBILE RISPETTI LE SPECIFICHE ELETTRICHE. NON UTILIZZARE IN ALCUN CASO UN FUSIBILE DI POTENZA SUPERIORE. Vite esagonale Portamicrofono Cavo di alimentazione in c.c. Staffa di montaggio Vite autofilettante da 5 x 16 mm Vite autofilettante da 4 x 16 mm Rondella a molla Rondella piatta Connettore per antenna Connettore di ingresso alimentazione Batteria a 12 V per autoveicoli Microfono/ vivavoce KMC-30 opzionale I-4 PRELIMINARI (serie TK-760G/ TK-860G) PANNELLO ANTERIORE E MICROFONO q y u w e r t i q Interruttore IO (alimentazione) Premerlo per accendere o spegnere il ricetrasmettitore. w Spia LED Si accende in rosso durante la trasmissione. Si accende in verde durante la ricezione. Se così programmato dal rivenditore, lampeggia in arancione mentre si riceve Squelch codice, un codice di chiamata selettiva oppure a 2 toni corrispondente a quello impostato nel ricetrasmettitore. e Tasti / Si tratta di tasti di funzione programmabile (PF). Premerne uno per attivarne la funzione ausiliaria corrispondente {pagina 8}. Le impostazioni predefinite sono date da Volume Su e Volume Giù. r Display Vedere a pagina 5. t Tast / Si tratta di tasti di funzione programmabile (PF). Premerne uno per attivarne la funzione ausiliaria corrispondente {pagina 8}. Le impostazioni predefinite sono date da Canale Su e Canale Giù. y Presa del microfono Inserire la presa del microfono in questo connettore. u Tasti MON, A, D/A, , e SCN Si tratta di tasti di funzione programmabile (PF). Premerne uno per attivarne la funzione ausiliaria corrispondente {pagina 8}. i Tasto PTT (premere per parlare) Premerlo, quindi parlare nel microfono per comunicare con una stazione. * Microfono/ vivavoce KMC-30 opzionale I-5 DISPLAY PANNELLO POSTERIORE Presa dell’altoparlante esterno Connettore di ingresso alimentazione Connettore per antenna Indicatore Descrizione Appare con l’uso di SmarTrunk. Appare quando il canale selezionato è occupato. Appare quando la decodifica QT, DQT, DTMF, a 2 toni o a 5 toni è disattivata (premendo il tasto Controllo o Squelch). Se così programmato dal rivenditore, appare quando si riceve Squelch codice, una chiamata selettiva o un codice a 2 toni o a 5 toni. Appare inoltre quando si trasmette mediante Squelch codice o Chiamata selettiva. Appare durante la scansione. Appare quando è attivata la porta AUX. Appare quando il canale selezionato è incluso nella sequenza di scansione. Visualizza il numero (o nome) di canale selezionato, le cifre DTMF (quando immesse o confermate o se si effettua una chiamata) e i messaggi ricevuti con chiamata selettiva. I-6 PRELIMINARI (serie TK-762G/ TK-862G) PANNELLO ANTERIORE E MICROFONO q y u w e r t i q Interruttore IO (alimentazione) Premere per accendere o spegnere il ricetrasmettitore. w Spia LED Si accende in rosso durante la trasmissione. Si accende in verde durante la ricezione. Se così programmato dal rivenditore, lampeggia in arancione mentre si riceve Squelch codice, un codice di chiamata selettiva oppure a 2 toni corrispondente a quello impostato nel ricetrasmettitore. e Tasti / Si tratta di tasti di funzione programmabile (PF). Premerne uno per attivarne la funzione ausiliaria corrispondente {pagina 8}. Le impostazioni predefinite sono date da Volume Su e Volume Giù. r Display Vedere a pagina 7. t Tasti / Si tratta di tasti di funzione programmabile (PF). Premerne uno per attivarne la funzione ausiliaria corrispondente {pagina 8}. Le impostazioni predefinite sono date da Canale Su e Canale Giù. y Presa del microfono Inserire la presa del microfono in questo connettore. u Tasti MON, , , e A Si tratta di tasti di funzione programmabile (PF). Premerne uno per attivarne la funzione ausiliaria corrispondente {pagina 8}. i Tasto PTT (premere per parlare) Premerlo, quindi parlare nel microfono per comunicare con una stazione. * Microfono/ vivavoce KMC-30 opzionale I-7 DISPLAY Indicatore Descrizione Appare quando la decodifica QT, DQT, DTMF, a 2 toni, o a 5 toni è disattivata (premendo il tasto Controllo o Squelch). Appare quando è attivata la porta AUX. Lampeggia in arancione mentre è attiva la funzione Conversazione. Visualizza il numero di canale selezionato. PANNELLO POSTERIORE Presa dell’altoparlante esterno Connettore di ingresso alimentazione Connettore per antenna I-8 FUNZIONI AUSILIARIE PROGRAMMABILI I tasti seguenti possono essere programmato con una delle funzioni seguenti: Serie TK-760G/ TK-860G: / (lato sinistro) , / (lato destro), MON, A, D/A, , , e SCN. Serie TK-762G/ TK-862G: / (lato sinistro) , / (lato destro), MON, , , e A. * Il codice per i ricetrasmettitori della serie TK-762G/ TK-862G non è selezionabile. È possibile trasmettere solo il codice a 2 toni preprogrammato nel ricetrasmettitore. È anche possibile programmare la funzione Emergenza, che tuttavia può essere utilizzata soltanto mediante pedaliera. Funzione Modello DTMF/ 2 toni Modello a 5 toni AUX Si Si Chiamata 1 No Si Chiamata 2 No Si Canale Giù Si Si Canale Su Si Si Caratteri display (solo TK-760G/ TK-860G) Si Si Gruppo Giù (solo TK-760G/ TK-860G) Si Si Gruppo Su (solo TK-760G/ TK-860G) Si Si Canale iniziale Si Si Avviso acustico Si Si Blocco dei tasti Si Si Controllo Si Si Controllo momentaneo Si Si Nessuno (nessuna funzione) Si Si Indirizzo pubblico Si Si Ricomposizione Si No Scansione (solo TK-760G/ TK-860G) Si Si Cancella/aggiungi scansione (solo TK-760G/ TK-860G) Si Si Voce chiamata selettiva No Si Squelch momentaneo Si Si Squelch disattivato Si Si Conversazione Si Si Volume Su Si Si Volume Giù Si Si Codifica 2 toni * Si No I-9 ISTRUZIONI FONDAMENTALI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO Premere l’interruttore IO per accendere o spegnere il ricetrasmettitore. Solo TK-760G/ TK-860G: Se la funzione Password radio è programmata, quando il ricetrasmettitore è acceso, sul display apparirà la dicitura “PASSWORD”. Per sbloccare il ricetrasmettitore, immettere la password e premere il tasto SCN. Se la password immessa è errata, si avvertirà un segnale di errore e il ricetrasmettitore rimarrà bloccato. La password può contenere al massimo 6 cifre. REGOLAZIONE DEL VOLUME Premere i tasti programmati come Volume Su/Giù per regolare il volume. Volume Su alza il volume; Volume Giù lo abbassa. • La regolazione del volume va eseguita in modo più preciso al momento che viene stabilita una comunicazione con un altro interlocutore. Nota: Se il rivenditore ha programmato il tasto Squelch momentaneo o Squelch disattivato con un tasto programmabile (PF), è possibile premere tale tasto per udire il rumore di fondo mentre si regola il volume (consultare “CONTROLLO/SQUELCH” a pagina 20). SELEZIONE DI UN GRUPPO O CANALE Selezionare il gruppo o canale desiderato attraverso i tasti programmati come Gruppo Su/ Giù o Canale Su/Giù. • Se non si è programmato un canale, questo selettore non sarà disponibile. Note: u Gruppo Su/Giù non è disponibile per i ricetrasmettitori della serie TK-762G/ TK-862G. u I ricetrasmettitori TK-760G/ TK-860G possono contenere 128 canali. Per una facile gestione di 128 canali, è possibile raggruppare uno o più canali programmati. u Il rivenditore può aver programmato entrambi i tasti Gruppo Su/Giù e Canale Su/Giù. In questo caso, selezionare il numero di gruppo o canale desiderato. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato. I-10 EFFETTUAZIONE DI UNA CHIAMATA 1 Accertarsi che la trasmissione sia libera sul canale selezionato. 2 Premere il tasto PTT, quindi parlare nel microfono nel tono di voce normale. • Per ottenere la qualità acustica migliore alla stazione ricevente, tenere il microfono a circa 3 – 4 cm dalla bocca. 3 Rilasciare il tasto PTT per ricevere. RICEZIONE DI UNA CHIAMATA Il rivenditore potrebbe aver programmato il ricetrasmettitore con la segnalazione QT o DQT. Se il canale selezionato è stato programmato in base a una di queste funzioni, le chiamate saranno avvertibili solo se un altro interlocutore presente nel sistema effettua una chiamata. Tutte le altre chiamate non saranno avvertibili. Se il canale selezionato non è stato programmato per la segnalazione QT o DQT, si potranno udire le chiamate effettuate da un altro utente (non solo quelle presenti nel sistema). I-11 SC ANSIONE CANALI (solo TK-760G/ TK-860G) La funzione Scansione è utile per controllare i segnali sui canali del ricetrasmettitore. Durante la scansione, il ricetrasmettitore verifica se è presente un segnale su ciascun cabale e si ferma su un canale solo se viene rilevato il segnale. Il ricetrasmettitore si sofferma di un canale occupato finché cade il segnale. Il rivenditore imposta il tempo che deve intercorrere tra la caduta del segnale e la ripresa della scansione. Se si riceve un segnale entro il tempo prefissato, il ricetrasmettitore rimarrà sullo stesso canale. Note: u La funzione Scansione è disponibile soltanto se il rivenditore ha programmato almeno 2 canali sul ricetrasmettitore. Inoltre, almeno 2 canali non devono essere esclusi dalla Scansione. u Chiedere chiarimenti al rivenditore riguardo alle funzioni Scansione canale quando si utilizza Squelch codice, Chiamata selettiva o la segnalazione a 2 toni. Per avviare la scansione, premere il tasto programmato a tale scopo. • La scansione parte dal canale corrente e passa automaticamente ad ogni canale successivo in ordine crescente. • Sul display appaiono l’icona SCN e la dicitura “SCAN”. Per terminare la scansione, premere nuovamente il tasto Scansione. SCANSIONE PRIORITARIA Se il rivenditore ha programmato un canale prioritario sul ricetrasmettitore, questo continuerà a controllare tale canale mentre riceve un segnale su un altro canale. Quando si riceve un segnale sul canale prioritario, il ricetrasmettitore passa immediatamente a tale canale. Sul display apparirà la dicitura “P”. Il ricetrasmettitore si sofferma sul canale prioritario finché cade il segnale. Il rivenditore imposta il tempo che deve intercorrere tra la caduta del segnale e la ripresa della scansione. ESCLUSIONE CANALE Se così programmato dal rivenditore, è possibile selezionare i canali da escludere dalla sequenza di scansione. Attenersi alla seguente procedura mentre non è attivo il modo Scansione: 1 Utilizzare i tasti programmati come Canale Su/Giù per selezionare il canale da escludere dalla scansione. 2 Premere il tasto programmato come Cancella/aggiungi scansione. • A ciascuna pressione di questo tasto, lo stato di esclusione alterna tra attivo e disattivo per il canale selezionato. • I canali inclusi nella scansione sono indicati sul display dalla dicitura “A”. I canali esclusi nella scansione non sono contrassegnati dalla dicitura “A” sul display. RIPRISTINA CANALE Se si preme il tasto PTT per trasmettere durante la scansione, il selezionare il canale ripristinato. Il rivenditore si occupa di programmare il canale ripristinato sul ricetrasmettitore. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato. I-12 CHIAMATE DTMF Nota: Per effettuare una chiamata DTMF, è necessario disporre del microfono opzionale con tastierino DTMF. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato. COMPOSIZIONE MANUALE Metodo 1: Tenere premuto il tasto PTT mentre si premono le cifre sul tastierino del microfono. • Sono disponibili le selezioni 0 – 9, A – D, , e #. (A – D potrebbero essere stati disattivati dal rivenditore.) • Se così programmato dal rivenditore, non è necessario tenere sempre premuto il tasto PTT. Il ricetrasmettitore rimane nel modo di trasmissione per 2 secondi dopo aver rilasciato ciascun tasto. • Durante la trasmissione dei toni DTMF, il microfono è muto. È possibile tenere sotto controllo i toni in trasmissione ascoltando l’audio emesso dall’altoparlante. Metodo 2: 1 Immettere le cifre avvalendosi del tastierino del riferimento (16 al massimo). • Solo TK-760G/ TK-860G: Le cifre appariranno sul display durante l’immissione, insieme ai toni DTMF corrispondenti. • Sono disponibili le selezioni 0 – 9, A – D, , e #. (A – D potrebbero essere stati disattivati dal rivenditore, ma saranno comunque disponibili se lo si desidera.) • Se si preme una cifra errata o si decide di non comporre il numero, premere un tasto qualsiasi sul pannello anteriore del ricetrasmettitore, salvo tasto IO, per uscire. 2 Premere il tasto PTT per effettuare la chiamata. • Solo TK-760G/ TK-860G: Le cifre scorrono sul display mentre sono emessi i corrispondenti toni DTMF. • Se così programmato dal rivenditore, il tono DTMF non sarà emesso per la lettera “D”, che viene utilizzata per la pausa. La durata della pausa è programmata dal rivenditore. MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI DTMF Nota: È necessario che il rivenditore abbia attivato la funzione di composizione automatica. È possibile memorizzare numeri DTMF (con 16 cifre al massimo) nelle 9 posizioni di memoria di composizione automatica (1 – 9). 1 Premere il tasto # sul microfono. • Sul display apparirà la dicitura “D”. 2 Immettere le cifre desiderate avvalendosi del tastierino del microfono. • Sono disponibili le selezioni 0 – 9, A – D, , e #. (A – D potrebbero essere stati disattivati dal rivenditore, ma saranno comunque disponibili se lo si desidera.) Se si immette “#”, è necessario premere anzitutto il tasto PTT. • Per annullare il processo, premere un tasto qualsiasi sul pannello anteriore del ricetrasmettitore, tranne il tasto IO. 3 Premere il tasto # sul microfono, quindi immettere un numero a cifra singola (1 – 9) corrispondente alla posizione di memoria. • Verrà ripristinato il display originale. I-13 CONFERMA DEI NUMERI DTMF MEMORIZZATI Per confermare i numeri memorizzati: 1 Premere il tasto sul microfono. • Sul display apparirà la dicitura “A”. 2 Immettere il numero della posizione di memoria desiderato (1 – 9). • Solo TK-760G/ TK-860G: Il numero in memoria viene visualizzato. • Se così programmato dal rivenditore, il tono DTMF non sarà emesso per la lettera “D”, che viene utilizzata per la pausa. La durata della pausa è programmata dal rivenditore. 3 Premere un tasto qualsiasi diverso da PTT per uscire. COMPOSIZIONE DEI NUMERI DTMF MEMORIZZATI Per chiamare un numero memorizzato: 1 Premere il tasto sul microfono. • Sul display apparirà la dicitura “A”. 2 Immettere il numero della posizione di memoria desiderato (1 – 9). • Solo TK-760G/ TK-860G: Il numero in memoria viene visualizzato. 3 Premere il tasto PTT. • Se così programmato dal rivenditore, il tono DTMF non sarà emesso per la lettera “D”, che viene utilizzata per la pausa. La durata della pausa è programmata dal rivenditore. AZZERAMENTO DEI NUMERI DTMF MEMORIZZATI Per cancellare un numero da una posizione di memoria: 1 Premere due volte il tasto # sul microfono. • Sul display apparirà la dicitura “D- CLR”. • Per annullare il processo, premere un tasto qualsiasi tranne 1 – 9. 2 Immettere il numero della posizione di memoria desiderato (1 – 9). RICOMPOSIZIONE DI UN NUMERO È possibile ricomporre l’ultimo numero trasmesso (fino a 16 cifre). 1 Premere il tasto sul microfono, quindi premere il tasto 0. Se la ricomposizione è stata programmata con un tasto, premere semplicemente il tasto corrispondente. • Apparirà la dicitura “A”. • Solo TK-760G/ TK-860G: Viene visualizzato anche il numero in memoria. 2 Premere il tasto PTT. Nota: Se si spegne il ricetrasmettitore, la memoria di ricomposizione viene azzerata. I-14 SQUELCH CODICE La funzione Squelch codice viene attivata o disattivata dal rivenditore. Questa funzione chiude lo squelch solo se il ricetrasmettitore riceve un codice DTMF corrispondente a quello impostato per il ricetrasmettitore. I ricetrasmettitori che non trasmettono il codice corretto non saranno disponibili per l’ascolto. Di conseguenza, si potrà comunicare con un utente particolare senza ascoltare altre persone che utilizzano lo stesso canale. Il rivenditore si occupa anche di attivare la chiamata di gruppo sul ricetrasmettitore. Tale funzione è utile se si desidera inviare informazioni a un numero di unità presenti in una flotta. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Nota: La funzione Squelch codice non può essere utilizzata con i canali programmati come Chiamata selettiva o segnalazione a 2 toni. RICEZIONE Quando si riceve un segnale con il codice corretto, lo squelch si chiude e si potrà ascoltare la chiamata. • Sul display appare la dicitura “CALL” e la spia LED lampeggia in arancione. • Per silenziare l’altoparlante dopo la chiusura dello squelch, premere il tasto programmato come Controllo o Squelch. • Il rivenditore può programmare lo squelch in modo che si riapra allo scadere di un determinato lasso di tempo. • Se si programma la funzione Trasposizione per squelch codice, viene restituito automaticamente un segnale di conferma alla stazione chiamante. Trasposizione non funziona se la chiamata avviene entro un codice di gruppo. La funzione Trasposizione per squelch codice può inviare un tono di avviso, il codice ID del ricetrasmettitore o il codice memorizzato nella posizione 1. • Se il rivenditore ha programmato la funzione Avviso di chiamata per squelch codice, sarà generato un tono di avviso alla ricezione del codice corretto. TRASMISSIONE 1 Tenere premuto il tasto PTT. 2 Immettere il codice da chiamare oppure immettere il codice di gruppo dal tastierino. • È anche possibile inviare i codici nello stesso modo in cui si effettuano le chiamate DTMF {pagina 12}. I due metodi si equivalgono; in alternativa, è possibile memorizzare i codici e quindi comporli dalla posizione di memoria corrispondente. • Sul display appare la dicitura “CALL” e la spia LED lampeggia in rosso. 3 Utilizzare il ricetrasmettitore come se si trattasse di una semplice chiamata; premere il tasto PTT per trasmettere e rilasciarlo per ricevere. • Lo squelch del ricetrasmettitore chiamato si chiuderà durante la trasmissione locale. Al termine della trasmissione, lo squelch si riapre allo scadere di un determinato lasso di tempo (programmato dal rivenditore). • Quando si rilascia il tasto PTT, lo squelch si chiude e la spia LED lampeggia in arancione (a seconda della programmazione effettuata dal rivenditore). Quando si riceve un segnale, la spia LED alterna tra verde e arancione. Se cade il segnale, la spia LED riprende a lampeggiare in arancione. Se non si riceve un segnale entro un tempo predeterminato, lo squelch si riapre. • Premere il tasto programmato come Controllo o Squelch in qualsiasi momento per riaprire lo squelch. I-15 HIAMATA SELETTIVA (solo TK-760G/ TK-860G) La funzione Chiamata selettiva viene attivata o disattivata dal rivenditore. Tale funzione è analoga a Squelch codice {pagina 14}; le differenze sono proposte di seguito: • È possibile inviare o ricevere codici di messaggio con al massimo 5 cifre. • La funzione Chiamata selettiva apre lo squelch quando il ricetrasmettitore riceve un codice DTMF predeterminato nella sequenza corretta, ossia: 1) Un codice ID a 3 cifre 2) Un codice intermedio a 1 cifra 3) Un codice messaggio (fino a 5 cifre) Il rivenditore si occupa anche di attivare la chiamata di gruppo sul ricetrasmettitore. Tale funzione è utile se si desidera inviare informazioni a un numero di unità presenti in una flotta. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Nota: La funzione Chiamata selettiva non può essere utilizzata con i canali programmati come Squelch codice o segnalazione a 2 toni. RICEZIONE Quando si riceve il codice corretto (ID o intermedio), lo squelch si chiude e si potrà ascoltare la chiamata. Se si riceve anche un codice messaggio, tale messaggio apparirà sul display. • Sul display appare la dicitura “CALL” e la spia LED lampeggia in arancione. • Quando si riceve una chiamata con il proprio codice ID, sul display appare la dicitura “C” (p. es., C 12345). • Quando si riceve una chiamata con il codice di gruppo, sul display appare la dicitura “A” (p. es., A 12345). • Quando non si riceve alcun messaggio, sul display appare la dicitura “NO DATA”. • È possibile azzerare un messaggio premendo un tasto qualsiasi salvo il tasto IO. • Per silenziare l’altoparlante dopo la chiusura dello squelch, premere il tasto programmato come Controllo o Squelch. • Il rivenditore può programmare lo squelch in modo che si riapra allo scadere di un determinato lasso di tempo. • Se si programma la funzione Trasposizione per chiamata selettiva, viene restituito automaticamente un segnale di conferma alla stazione chiamante. Trasposizione non funziona se la chiamata avviene entro un codice di gruppo. La funzione Trasposizione per chiamata selettiva può inviare un tono di avviso, il codice ID del ricetrasmettitore o il codice memorizzato nella posizione 1. • Se il rivenditore ha programmato la funzione Avviso di chiamata per chiamata selettiva, sarà generato un tono di avviso alla ricezione del codice corretto. I-16 TRASMISSIONE Nota: È anche possibile trasmettere mediante un ricetrasmettitore della serie TK-762G/ TK-862G. 1 Tenere premuto il tasto PTT. 2 Immettere il codice da chiamare oppure immettere il codice di gruppo dal tastierino. • Accertarsi di aver immesso il codice ID o di gruppo, seguito dal codice intermedio del ricetrasmettitore da chiamare. Se lo si desidera, è anche possibile immettere un codice di messaggio per un massimo di 5 cifre. • È anche possibile inviare i codici nello stesso modo in cui si effettuano le chiamate DTMF {pagina 12}. I due metodi si equivalgono; in alternativa, è possibile memorizzare i codici e quindi comporli dalla posizione di memoria corrispondente. • Solo TK-760G/ TK-860G: Sul display appare la dicitura “CALL” e la spia LED lampeggia in rosso. 3 Utilizzare il ricetrasmettitore come se si trattasse di una semplice chiamata; premere il tasto PTT per trasmettere e rilasciarlo per ricevere. • Quando si rilascia il tasto PTT, lo squelch si chiude e la spia LED lampeggia in arancione (a seconda della programmazione effettuata dal rivenditore). Quando si riceve un segnale, la spia LED alterna tra verde e arancione. Se cade il segnale, la spia LED riprende a lampeggiare in arancione. Se non si riceve un segnale entro un tempo predeterminato, lo squelch si riapre. • Premere il tasto programmato come Controllo o Squelch in qualsiasi momento per riaprire lo squelch. I-17 SEGNALAZIONE A 2 TONI La segnalazione a 2 toni può essere attivata o disattivata dal rivenditore. Questa funzione chiude lo squelch solo se il ricetrasmettitore riceve un segnale a 2 toni corrispondente a quello impostato per il ricetrasmettitore. I ricetrasmettitori che non trasmettono i toni corretti non saranno disponibili per l’ascolto. Il rivenditore si occupa anche di attivare la chiamata di gruppo sul ricetrasmettitore. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato. RICEZIONE Quando si riceve un segnale con i toni corretti, lo squelch si chiude e si potrà ascoltare la chiamata. • Sul display appare la dicitura “CALL” e la spia LED lampeggia in arancione. • Per silenziare l’altoparlante dopo la chiusura dello squelch, premere il tasto programmato come Controllo o Squelch. • Il rivenditore può programmare lo squelch in modo che si riapra allo scadere di un determinato lasso di tempo. • Se si programma la funzione Trasposizione per segnalazione a 2 toni, viene restituito automaticamente un segnale di conferma alla stazione chiamante. Tale funzione può trasmettere soltanto un tono di avviso. • Se il rivenditore ha programmato la funzione Avviso di chiamata per codice a 2 toni, sarà generato un tono di avviso alla ricezione dei toni corretti. TRASMISSIONE 1 Premere il tasto programmato come Codifica 2 toni. • Sul display apparirà il nome del codice a 2 toni preprogrammato. 2 Utilizzare i tasti programmati come Canale Su/Giù per selezionare il nome del codice a 2 toni desiderato (solo TK-760G/ TK-860G). 3 Premere i tasti PTT e Codifica 2 toni per trasmettere; rilasciarli per ricevere. • Quando si rilasciano i tasti PTT e Codifica 2 toni, lo squelch si chiude e la spia LED lampeggia in arancione (a seconda della programmazione effettuata dal rivenditore). Quando si riceve un segnale, la spia LED alterna tra verde e arancione. Se cade il segnale, la spia LED riprende a lampeggiare in arancione. Se non si riceve un segnale entro un tempo predeterminato, lo squelch si riapre. • Premere il tasto programmato come Controllo in qualsiasi momento per riaprire lo squelch. Nota: Il codice per i ricetrasmettitori della serie TK-762G/ TK-862G non è selezionabile. Non è possibile cambiare il tono indicato al punto 2 mediante i tasti Canale Su/Giù. I-18 SEGNALAZIONE A 5 TONI La segnalazione a 5 toni può essere attivata o disattivata dal rivenditore. Questo tipo di segnalazione apre solo lo squelch quando il ricetrasmettitore riceive 5 toni corrispondenti a quelli impostati. Quando lo squelch si apre, si potrà udire il chiamante senza eseguire altre azioni. Una volta ricevuto il segnale a 5 toni corretto e aperto lo squelch, premere il tasto programmato come Controllo per annullare il collegamento. Se il rivenditore ha programmato la funzione Conferma per la segnalazione a 5 toni, il ricetrasmettitore invierà automaticamente un segnale di riconoscimento alle stazioni che hanno chiamato con il segnale corretto. Nota: Questo ricetrasmettitore è in grado di decodificare anche i segnali a 2 toni. Non può tuttavia effettuare chiamate a 2 toni se la segnalazione a 2 toni non è stata attivata dal rivenditore. I-19 OPERAZIONI AVANZATE TEMPORIZZATORE DI TIMEOUT (TOT) Lo scopo del temporizzatore di timeout consiste nell’impedire a un chiamante di utilizzare un canale per un periodo di tempo prolungato. Se la trasmissione si protrae per un periodo che supera il tempo programmato, il ricetrasmettitore la interrompe e genera un segnale acustico. Per arrestare il segnale, premere il tasto PTT. Il rivenditore può programmare una funzione di avvertenza che indichi l’approssimarsi della scadenza TOT. La trasmissione continua per il periodo specificato dal rivenditore farà scattare il tono di avvertenza. ESCLUSIONE CANALE OCCUPATO La funzione di esclusione del canale occupato (BCL) è attivata o disattivata dal rivenditore. Se attivata, tale funzione impedisce all’utente di interferire con chiunque altro stia utilizzando lo stesso canale selezionato. Premere il tasto PTT mentre è in uso il canale perché il ricetrasmettitore generi un tono di avviso e inibisca la trasmissione (che non sarà possibile). Rilasciare il tasto PTT per spegnere il tono e ripristinare il modo Ricezione. CONVERSAZIONE Può capitare a volte che il servizio si interrompa inaspettatamente per via di una caduta di tensione o altro. In tale evenienza, la comunicazione può comunque continuare grazie alla funzione Conversazione, se programmata dal rivenditore. La funzione Conversazione consente di comunicare direttamente con altri ricetrasmettitori senza avvalersi di un ripetitore. Se tuttavia la stazione con la quale comunicare è troppo lontana o se si frappongono ostacoli geografici tra le due stazioni, la comunicazione potrebbe non aver luogo. Per attivare e disattivare la funzione Conversazione, premere il tasto programmato a tale scopo. • Solo TK-760G/ TK-860G: Mentre è attiva la funzione Conversazione, sul display apparirà la dicitura “T” o “TA”. • Solo TK-760G/ TK-860G: La dicitura AUX lampeggia in arancione. • Quando si utilizza la funzione Conversazione, la frequenza di ricezione è utilizzata sia per la trasmissione che la ricezione e la segnalazione di “decodifica” QT/DQT è utilizzata sia per la codifica che per la decodifica. AVVISO ACUSTICO Quando si riceve una chiamata con i codici DTMF o il segnale a 2 toni corretto, la funzione Avviso acustico fa scattare il clacson dell’autoveicolo o un altro dispositivo analogo. Questa funzione avvisa l’utente di una chiamata ricevuta quando si è lontani dal veicolo. Per attivare e disattivare la funzione Avviso acustico, premere il tasto programmato a tale scopo. I-20 CONTROLLO/SQUELCH Il rivenditore può programmare un tasto con la funzione Controllo, secondo uno dei 4 metodi sottoesposti: Squelch momentaneo: Tenere premuto il tasto Squelch per udire il rumore di fondo. Rilasciare il tasto per ripristinare il funzionamento normale. Squelch disattivato: Premere momentaneamente il tasto Squelch per udire il rumore di fondo. Premere nuovamente il tasto per ripristinare il funzionamento normale. Controllo momentaneo: Tenere premuto il tasto Controllo per disattivare la segnalazione QT, DQT, DTMF, 2 toni o 5 toni. Rilasciare il tasto per ripristinare il funzionamento normale. Controllo: Premere momentaneamente il tasto Controllo per disattivare la segnalazione QT, DQT, DTMF, 2 toni o 5 toni. Premere nuovamente il tasto per ripristinare il funzionamento normale. Il tasto Squelch consente di udire i segnali deboli altrimenti non ravvisabili durante il funzionamento normale e di regolare il volume in assenza di segnali sul canale selezionato. INIZIO E FINE DEL SEGNALE DI TRASMISSIONE ID Il rivenditore può attivare o disattivare i segnali di identificazione di Inizio/ Fine trasmissione. Questi segnali sono utilizzati per l’accesso e il rilascio di alcuni ripetitori e sistemi telefonici. Confermare presso il rivenditore il metodo attivato per il proprio ricetrasmettitore. Per inviare un segnale di Inizio trasmissione ID, premere il tasto PTT oppure premere il tasto due volte. Per inviare un segnale di Fine trasmissione ID, rilasciare il tasto PTT oppure premere il tasto due volte seguito dal tasto #. INDIRIZZO PUBBLICO Per utilizzare il sistema di Indirizzo pubblico (PA), il rivenditore deve installare l’unità PA KAP-1 (opzionale) e un altoparlante esterno. Questa funzione amplifica tutto l’audio ricevuto dal microfono e lo emette dagli altoparlanti esterni. Per utilizzare il sistema PA: 1 Premere il tasto programmato come Indirizzo pubblico. 2 Premere il tasto PTT e parlare nel microfono. • Utilizzare i tasti Volume Su/Giù per regolare il volume emesso dall’altoparlante esterno. 3 Premere nuovamente il tasto Indirizzo pubblico per ripristinare il funzionamento normale. AUX Questo ricetrasmettitore è munito di una porta di controllo per scheda esterna. Premere il tasto programmato come AUX per attivare o disattivare la porta AUX. I-21 IMPOSTAZIONE DEI TASTI PROGRAMMATI I tasti seguenti sui ricetrasmettitori delle serie TK-760G/ TK-860G possono essere programmati con le funzioni ausiliarie elencate a pagina 8. I tasti seguenti sui ricetrasmettitori delle serie TK-762G/ TK-862G possono essere programmati con le funzioni ausiliarie elencate a pagina 8. Nota: Per agevolare la consultazione in futuro, completare la colonna vuota annotando la funzione programmata per ciascun tasto. q t y u i o !0 w er q t y u i w er Numero del tasto Impostazione programmata Impostazione predefinita q Volume Su w Volume Giù e Canale Su r Canale Giù t Squelch momentaneo y — u — i — o — !0 — Numero del tasto Impostazione programmata Impostazione predefinita q Volume Su w Volume Giù e Canale Su r Canale Giù t Squelch momentaneo y — u — i — | VHF FM TRANSCEIVER / UHF FM TRANSCEIVER INSTRUCTION MANUAL KENWOOD CORPORATION Series TK-760G, TK-762G / TK-860g, TK-862G THANKS Thank you for you chose KENWOOD for your land mobile radio communications. We believe this easy-to-use transceiver will provide dependable communications to ensure maximum operational efficiency for staff. KENWOOD transceivers incorporate the latest in advanced technology. For result, we feel that the quality and characteristics of this product will meet the your satisfaction. MODELS COVERED BY THIS MANUAL Este manual Cubre los modelos indicados to continuación: • TK-760G / TK-762G: Low Power VHF FM transceiver • TK-760HG / TK-762HG: high power VHF FM transceiver • TK-860g / TK-862G: Low Power UHF FM transceiver • TK-860HG / TK-862HG: high power UHF FM transceiver THE DECLARATION OF CONFORMITY ' "CE" OF THIS PRODUCT E'DEPOSITATA AT: KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B. V. Amsterdamseweg 37 1422 AC Uithoorn THE NETHERLANDS I-i NOTICES TO THE USER u THE LAW PROHIBITS USE OF RADIO TRANSMITTERS WITHIN WITHOUT LICENSE AREAS SUBJECT TO GOVERNMENT CONTROL. u UNLAWFUL USE You PUNISHABLE BY FINE AND / OR IMPRISONMENT. u REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY. SAFETY: It is important that the operator is aware and are aware of the dangers associated with the operation of a transceiver. WARNING! u EXPLOSIVE ATMOSPHERES (GASES, DUST, FUMES, etc..) Turn off your transceiver while taking on fuel or if the car is parked at a gas station. Do not carry spare containers for gasoline in the trunk of the vehicle, if the transceiver is mounted in the surrounding area. u INJURY FROM RADIO FREQUENCY Do not operate your transceiver when a person touches an antenna or standing within 1 m from it, to avoid the possibility of radio frequency burns or other injuries. u detonations WITH DYNAMITE Operating the transceiver within 150 m of a blasting caps can cause the explosion. Turn off the transceiver if the area is subjected to detonations or in places where signs have been posted "NO WAY RADIO". If you are carrying detonators in a vehicle, make sure they are in a closed metal box with internal Padded. Do not transmit while the caps are placed in the container or when removed. PRECAUTIONS To prevent fire, personal injury or damage to the injury, or transceiver following precautions: • Do not groped to configure the transceiver while driving, it is too dangerous. • Do not alter in any way the transceiver. • Do not expose the transceiver to long in direct sunlight, nor place it near a radiator. • Do not place the transceiver in excessively dusty or damp surfaces unstable. • If you notice the issue of smoke or a strange odor coming from the transceiver, turn it off immediately. KENWOOD dealer. I-ii INDEX UNPACK AND CHECKING EQUIPMENT ........................... 1 STANDARD EQUIPMENT ............................................... .......................... 1 PREPARATIONS 2 TOOLS NEEDED ................................................ ................................... 2 CONNECTING THE POWER CORD .................................... 2 INSTALLATION OF TRANSCEIVER ............................................ 3 PRELIMINARY (TK-760G / TK-860g) ....................................... .................... 4 FRONT PANEL AND MICROPHONE .............................................. ....... 4 5 REAR PANEL ................................................ ............................. 5 PRELIMINARY (TK-762G / TK-862G) ....................................... .................... 6 FRONT PANEL AND MICROPHONE .............................................. ....... 6 7 REAR PANEL ................................................ ............................. 7 AUXILIARY FUNCTIONS PROGRAMMABLE ............................................... .......... 8 BASIC INSTRUCTIONS ................................................ ............................. 9 TURNING ............................................... ................... 9 ADJUSTING THE VOLUME ............................................... ....................... 9 SELECTION OF A GROUP OR CHANNEL ............................................ .......... 9 MAKING A CALL .............................................. .......... 10 RECEIVING A CALL .............................................. ..................... 10 CHANNEL SCAN (only TK-760G / TK-860g) ...................................... ....... 11 PRIORITY SCAN ................................................ .......................... 11 CHANNEL LOCKOUT ................................................ ................................ 11 CHANNEL RESET ................................................ ................................... 11 CALL DTMF ................................................ ................................................ 12 COMPOSITION MANUAL ................................................ ........................ 12 STORING DTMF NUMBERS .............................................. ....... 12 CONFIRMATION OF STORED DTMF NUMBERS ....................................... 13 COMPOSITION OF STORED DTMF NUMBERS ................................ 13 CLEARING STORED DTMF NUMBERS ................................ 13 REDIAL A NUMBER .............................................. .............. 13 SQUELCH CODE ................................................ ............................................. 14 RECEPTION ................................................. .................................................. . 14 TRANSMISSION ................................................. ........................................... 14 SELECTIVE CALLING (only TK-760G / TK-860g) ...................................... .... 15 RECEPTION ................................................. .................................................. . 15 TRANSMISSION ................................................. ........................................... 16 2 TONE SIGNALING .............................................. ................................... 17 RECEPTION ................................................. .................................................. . 17 TRANSMISSION ................................................. ........................................... 17 5-TONE SIGNALLING .............................................. ................................... 18 ADVANCED ................................................ ................................... 19 TIME-OUT TIMER (TOT) ............................................ .......... 19 BUSY CHANNEL LOCKOUT ............................................... ............ 19 CONVERSATION ................................................. ....................................... 19 AUDIBLE WARNING ................................................ ....................................... 19 CONTROL / SQUELCH ............................................... ............................... 20 BEGINNING AND END OF TRANSMISSION SIGNAL ID ............................... 20 PUBLIC ADDRESS ................................................ .................................. 20 AUX 20 SET OF KEYS PROGRAMMED .............................................. ..... 21 I-1 Note: The following unpacking instructions are for the KENWOOD dealer, a center of KENWOOD service facility, or the factory. Unpack the transceiver. Before you remove the packing material verify that the package contains the components described in the table below. If a are missing or have been damaged during shipment, file a claim at the carrier. ACCESSORIES UNPACK AND TESTING EQUIPMENT A kit for cable power d.c. Microphone holder with screws tapping Mounting Bracket Hood jack screws Speaker Item Code Number Quantity Hanger with screws XX J19-1584-1 group A kit for power cable d.c. E30-3339-XX Group 1 • Fuse 10 A (TK-760G / TK-762G / TK-860g / TK-862G) F51-0016-XX • Fuse 15 A (TK-760HG / TK-762HG / TK-860HG / TK-862HG) F51-0017-XX Mounting bracket J29-0627-XX 1 Hood of the speaker jack B09-0235-XX 1 Screws: N99-0395-XX 1 • Self-tapping screws (4 pieces) • Hex head screw with washer (4 pieces) • Spring washer (4 pieces) • Flat Washer (4 pieces) Manual B62-1439-XX 1 I-2 PREPARATIONS OTHER ELECTRONIC DEVICES MAY PRESENT IN THE VEHICLE Malfunction, IF PROPERLY SCREEN energy of THIS RADIO IN A TRANSMISSION. INJECTION ELECTRONIC FUEL, THE BRAKE SYSTEM skid and THE CRUISE CONTROL IS TYPICAL EXAMPLES OF COMPONENTS THAT MAY NOT OPERATE PROPERLY. IF THE VEHICLE IS EQUIPPED WITH RELATED EQUIPMENT, CONTACT THE DEALER TO DETERMINE IF THIS MAY WORK PROPERLY WITH THE RADIO. Note: The following preparation instructions are intended for your KENWOOD dealer, a center of KENWOOD service facility, or the factory. TOOLS NEEDED Note: Before installing the transceiver, always check the length of the screws with respect to thickness of the mounting surface. When you need a hole in the surface, be careful not damage the cables or parts of the car. You need the following tools to install the transceiver: • electric drill 6 mm • Drill bits (see measures below) and circular cutters Measurement of drill bit Purposes 4.2 mm self-tapping screws 5 x 16 mm 3.2 mm self-tapping screws 4 x 16 mm CONNECTING THE POWER CORD TRANSCEIVER ONLY WORKS WITH A NEGATIVE GROUND SYSTEMS A 12 V. CHECK THE POLARITY OF THE VOLTAGE OF THE BATTERY AND VEHICLE BEFORE YOU INSTALL THE TRANSCEIVER. 1 Locate an existing hole, conveniently located in the firewall, in which to pass the power cable. • If there is a hole suitable to practice in the firewall with a cutter circular, then install a rubber grommet. 2 Slide the two terminals of the power cable through the firewall and into the compartment, from the passenger compartment. 3 Connect the red lead to positive (+) battery terminal and black lead negative (-). • Locate the fuse as close to the battery. 4 Coil and secure excess cable. • Leave enough slack in the cables so you can remove the transceiver while keeping the power. I-3 INSTALLATION OF TRANSCEIVER TO ENSURE THE SAFETY OF PASSENGERS, INSTALL THE TRANSCEIVER SAFELY, WITH ONLY THE MOUNTING BRACKET INCLUDED IN SO IT IS NOT THE POWER RELEASES IN THE EVENT OF A CRASH. 1 Mark the position of the holes on the dash by using the bracket assembly. Drill the holes, then install the mounting bracket with 4 screws from 5 x 16 mm provided, the spring washer and one flat. • Ensure that the chosen location for the transceiver will achieve easily controls and that the space on the back of the transceiver is sufficient for cable connections. 2 Connect the antenna and the power supplied to the transceiver. 3 Slide the transceiver into the mounting bracket and secure with the 4 hex screws provided. 4 Mount the boom by means of the 3 screws from 4 x 16 mm provided, in a position of easy access to the user. • The microphone and the cable should be mounted in a position that is not hindrance to safe driving. 5 Connect an optional microphone to the socket on the front panel of transceiver. Attach the microphone on the boom. WHEN REPLACING THE FUSE IN THE CORD IN DC MAKE SURE THAT THE NEW ELECTRIC FUSE COMPLY WITH THE SPECIFICATIONS. NOT USE IN ANY CASE A FUSE OF HIGHER POWER. Hexagonal screw Boom Cable power d.c. Mounting Bracket Self-tapping screw from 5 x 16 mm Self-tapping screw 4 x 16 mm Spring washer Flat Washer Connector Antenna Input Connector supply 12 V battery for motor vehicles Speaker / microphone KMC-30 optional I-4 PRELIMINARY (TK-760G / TK-860g) FRONT PANEL AND MICROPHONE q y u w e r t the q Switch IO (power) Press to switch the transceiver. w LED Indicator Lights red while transmitting. Lights green while receiving. If so programmed by the dealer, flashes orange while receiving Squelch code, a code of selective calling or tone corresponding to the set 2 in the transceiver. Keys and / It is programmable function keys (PF). A key-presses to activate the function Auxiliary {page 8}. The default settings are given by Volume Up and Volume Down. r Display See page 5. Tast t / It is programmable function keys (PF). A key-presses to activate the function Auxiliary {page 8}. The default settings are given by Channel Up and Channel Down. Microphone jack y Insert the microphone plug into this connector. u MON Keys, A, D / A, and SNA It is programmable function keys (PF). A key-presses to activate the function Auxiliary {page 8}. The PTT (Push To Talk) Press it, then speak into the microphone to communicate with a station. * Microphone / speakerphone KMC-30 optional I-5 DISPLAY REAR PANEL Outlet Speaker external Connector input supply Antenna connector Indicator Description Appears with the use of SmarTrunkÒ. Appears when the selected channel is busy. Appears when decoding QT, DQT, DTMF, 2-tone or 5-tone is turned off (by pressing the Control key or Squelch). If so programmed by the dealer, when it appears receives Code Squelch, or a selective call Code 2-Tone or 5-tone. It also appears when you transmitted using code squelch or selective calling. Appears during the scan. Appears when the AUX port. Appears when the selected channel is included in the scanning sequence. Show the number (or name) of the selected channel, the DTMF digits (when released or confirmed, or if you make a call) and received messages with selective calling. I-6 PRELIMINARY (TK-762G / TK-862G) FRONT PANEL AND MICROPHONE q y u w e r t the q Switch IO (power) Press to switch the transceiver. w LED Indicator Lights red while transmitting. Lights green while receiving. If so programmed by the dealer, flashes orange while receiving Squelch code, a code of selective calling or tone corresponding to the set 2 in the transceiver. Keys and / It is programmable function keys (PF). A key-presses to activate the function Auxiliary {page 8}. The default settings are given by Volume Up and Volume Down. r Display See page 7. Keys t / It is programmable function keys (PF). A key-presses to activate the function Auxiliary {page 8}. The default settings are given by Channel Up and Channel Down. Microphone jack y Insert the microphone plug into this connector. MON keys u,,, and A It is programmable function keys (PF). A key-presses to activate the function Auxiliary {page 8}. The PTT (Push To Talk) Press it, then speak into the microphone to communicate with a station. * Microphone / speakerphone KMC-30 optional I-7 DISPLAY Indicator Description Appears when decoding QT, DQT, DTMF, 2-Tone, or 5 tone is turned off (by pressing the Control key or squelch). Appears when the AUX port. Flashes in orange while the function is active Conversation. Displays the selected channel number. REAR PANEL Outlet Speaker external Connector input supply Antenna connector I-8 AUXILIARY FUNCTIONS PROGRAMMABLE The following keys can be programmed with one of the following functions: Series TK-760G / TK-860g: / (left side) / (right side), MON, A, D / A,, And SNA. Series TK-762G / TK-862G: / (left side) / (right side), MON, and A. * The code for the transceivers of TK-762G / TK-862G can not be selected. It is possible to only transmit the code to 2 tones pre-programmed into the transceiver. You can also program the Emergency, but it can be used only by a foot pedal. Function Model DTMF / 2 tone Model 5 tones AUX Yes Yes Call 1 No Yes Call 2 No Yes It is Channel Down Channel Up Yes Yes Character display (only TK-760G / TK-860g) Yes Yes Down group (only TK-760G / TK-860g) Yes Yes Group on (only TK-760G / TK-860g) Yes Yes The initial channel is Audible Yes Yes Key Lock Yes Yes Control Yes Yes It is momentary control None (no function) Yes Yes It is the public address Redial Yes No Scan (only TK-760G / TK-860g) Yes Yes Delete / add scan (only TK-760G / TK-860g) Yes Yes Voice Selective Call No Yes It is momentarily squelch Squelch off Yes Yes We Call You Volume Up Yes Yes This is Volume Down 2-Tone Encode * Yes No I-9 OPERATING BASICS TURNING I press the switch to turn on or turn off the transceiver. Only TK-760G / TK-860g: If the password function radio is programmed, when the transceiver is turned on, the display will read "PASSWORD". To unlock the transceiver, enter the password and press the SCN. If the password is entered incorrect, you will hear an error tone and the transceiver remains locked. The password can contain up to 6 digits. ADJUSTING THE VOLUME Press the key programmed as Volume Up / Down to adjust the volume. Turn up the volume on Volume, Volume Down lowers it. • The volume control should be performed more accurately when it is established communication with another party. Note: If your dealer programmed Squelch button with momentary or Squelch Off softkey (PF), you can press that key to hear background noise while adjusting the volume (see "CONTROL / SQUELCH" on page 20). SELECTION OF A GROUP OR CHANNEL Select group or channel programmed as desired using the buttons on the Group / Down or Channel Up / Down. • If you have not programmed a channel, this switch will not be available. Notes: u Group Up / Down is not available for the transceivers of the TK-762G / TK-862G. u transceivers TK-760G / TK-860g can contain 128 channels. For easy handling 128 channels, you can group one or more programmed channels. u The dealer may have programmed both group keys Up / Down and Channel Up / Down. In this case, select the desired group number or channel. For more details, contact authorized dealer. I-10 MAKING A CALL 1 Make sure the transmitting on the selected channel. 2 Press the PTT button and speak into the microphone in your normal voice. • To get the sound quality at the receiving station, hold the microphone about 3 to 4 cm from the mouth. 3 Release the PTT button to receive. RECEIVING A CALL The dealer may have programmed the transceiver with QT or DQT. If the selected channel is programmed according to one of these functions, calls will be visible only if another party in your system makes a call. All other calls will not be noticeable. If the selected channel is not scheduled to QT or DQT, you can hear the calls made by another party (not just those in your system). I-11 CHANNEL SCAN (only TK-760G / TK-860g) The Scan feature is useful for monitoring signals on the transceiver channels. During scanning, the transceiver checks if a signal is present on each cabals and stops on a channel if a signal is detected. The transceiver will remain on a busy channel until the signal. The dealer sets the time that must elapse between the signal drops out and scan resumption. If you receive a signal within the predetermined time, the transceiver will remain on the same channel. Notes: u The Scan is only available if your dealer has programmed at least 2 channels on transceiver. In addition, at least 2 channels should not be excluded from scanning. u Ask your dealer for an explanation to the Channel Scan function when using Code squelch, selective calling or tone signaling 2. To start scanning, press the key programmed for this purpose. • Scan starts from the current channel and automatically switches to each channel in the next ascending order. • The display shows the icon SCN and the word "SCAN". To cancel scanning, press the Scan button. PRIORITY SCAN If your dealer has programmed a Priority channel on the transceiver, this will continue to monitor this channel while receiving a signal on another channel. When you receive a signal on the priority channel, the transceiver immediately switches to that channel. On display will read "P". The transceiver will remain on the Priority channel until the signal drops. The dealer sets the time that must elapse between the signal drops out and scan resumption. CHANNEL LOCKOUT If so programmed by the dealer, you can select the channels to be excluded from scanning sequence. Follow these steps while the mode is not active Scanning: 1 Use the buttons programmed as Channel Up / Down to select the channel to be skipped from scanning. 2 Press the key programmed as a delete / add scan. • Each time you press this button, the status of exclusion alternates between active and inactive for selected channel. • The channels included in the scan are shown on the display by "A". The channels except in the scan are not marked as "A" on the display. RESET CHANNEL If you press the PTT button to transmit during the scan, select the channel restored. The dealer may program the revert channel on the transceiver. For more details, contact your dealer. I-12 CALL DTMF Note: To make a call DTMF, you need the optional microphone with keypad DTMF. For more details, contact your dealer. COMPOSITION MANUAL Method 1: Press and hold the PTT button while pressing the digits on the microphone keypad. • There are selections from 0 to 9, A - D,, and #. (A - D may have been muted by dealer.) • If so programmed by the dealer, do not need to keep pressing the PTT button. The transceiver is in transmit mode for 2 seconds after you release each button. • During the transmission of DTMF tones, the microphone is muted. You can keep track tones in listening to the audio output from the transmission. Method 2: 1 Enter the numbers using the keypad reference (16 maximum). • Only TK-760G / TK-860g: The numbers appear on the display as you enter, along with corresponding DTMF tones. • There are selections from 0 to 9, A - D,, and #. (A - D may have been muted by the dealer, but will still be available if desired.) • If you press a wrong digit or decide not to dial the number, press a button any panel of the transceiver, unless I button to exit. 2 Press the PTT key to make the call. • Only TK-760G / TK-860g: The digits run on the display while the corresponding output DTMF tones. • If so programmed by the dealer, the DTMF tone will not be issued for the letter "D", which is used for the break. The duration of the pause is programmed by the dealer. STORING DTMF NUMBERS Note: It is necessary that the seller has activated the automatic dialing function. You can store DTMF numbers (with 16 digits maximum) in the 9-position memory autodial (1 - 9). 1 Press the # key on the microphone. • The display will read "D". 2 Enter the desired digits using the microphone keypad. • There are selections from 0 to 9, A - D,, and #. (A - D may have been muted by the dealer, but will still be available if desired.) If you enter "#" is must first press the PTT key. • To cancel the process, press any key on the front of transceiver, except the key IO. 3 Press the # key on the microphone, then enter a single digit (1 - 9) corresponding to the memory location. • This will restore the original display. I-13 CONFIRMATION OF STORED DTMF NUMBERS To confirm the stored numbers: 1 Press the button on the microphone. • The display will read "A". 2 Enter the desired memory location number (1 - 9). • Only TK-760G / TK-860g: The stored number is displayed. • If so programmed by the dealer, the DTMF tone will not be issued for the letter "D", which is used for the break. The duration of the pause is programmed by the dealer. 3 Press any key other than the PTT to exit. COMPOSITION OF STORED DTMF NUMBERS To call a stored number: 1 Press the button on the microphone. • The display will read "A". 2 Enter the desired memory location number (1 - 9). • Only TK-760G / TK-860g: The stored number is displayed. 3 Press the PTT key. • If so programmed by the dealer, the DTMF tone will not be issued for the letter "D", which is used for the break. The duration of the pause is programmed by the dealer. CLEARING STORED DTMF NUMBERS To delete a number from a memory location: 1 Double-press the # key on the microphone. • The display will read "D-CLR". • To cancel the process, press any key other than 1 to 9. 2 Enter the desired memory location number (1 - 9). REDIAL A NUMBER You can redial the last number transmitted (up to 16 digits). 1 Press the button on the microphone, then press the 0 key. If the reconstruction was programmed with a button, simply press the corresponding key. • You will see the words "A". • Only TK-760G / TK-860g: Displays the number in memory. 2 Press the PTT key. Note: If you turn the transceiver, the redial memory is cleared. I-14 CODE SQUELCH The code squelch function is activated or deactivated by your dealer. This function closes the squelch only when the transceiver receives a code corresponding to the DTMF set the transceiver. Transceivers that do not transmit the correct code will not will be available for listening. Consequently, you can communicate with a user especially without listening to other people using the same channel. The dealer may also activate group call on the transceiver. Such function is useful if you want to send information to a number of units in a fleet. For more details, contact your dealer. Note: The code squelch function can be used with channels programmed as Pickup or 2-tone selective signaling. RECEPTION When it receives a signal with the correct code, the squelch will close and you will hear the call. • The display will show "CALL" and the LED flashes in orange. • To mute the speaker after the closing of the squelch, press the key programmed as Control or Squelch. • The dealer can program the squelch to open again after a certain period of time. • If you program the Transpose function to squelch code is returned automatically a confirmation signal to the calling station. Transposition does not work if the call occurs within a group code. The Transpose function to squelch code can send an alert tone, the transceiver ID code or code in position 1. • If your dealer programmed Call waiting function to squelch code, will generate an alarm upon receipt of the correct code. TRANSMISSION 1 Hold down the PTT button. 2 Enter the code to call or enter the group code from the keypad. • You can also send the codes in the same way you make DTMF calls {Page 12}. The two methods are equivalent, alternatively, you can enter the codes and then dial them from the position corresponding memory. • The display will show "CALL" and the LED flashes red. 3 Use the transceiver as if it were a simple call, press the PTT key to transmit and release to receive. • The called transceiver's squelch will close during the local broadcast. To After the transmission, the squelch opens again after a certain period of time (programmed by your dealer). • When you release the PTT button, squelch closes and the LED blinks orange (a Depending on the programming done by your dealer). When a signal is received, the LED alternates between green and orange. If the signal falls, the LED starts to flashing orange. If you do not receive a signal within a predetermined time, the squelch opens. • Press the key programmed as Monitor or Squelch at any time to reopen the squelch. I-15 The Selective Call feature is activated or deactivated by your dealer. This function is similar to code squelch {page 14}; differences are presented below: • You can send or receive message codes with up to 5 digits. • The selective call function opens the squelch when the transceiver receives a code Predetermined DTMF in the correct sequence, ie: 1) A 3-digit ID code 2) A 1-digit intermediate code 3) A message code (up to 5 digits) The dealer may also activate group call on the transceiver. such function is useful if you want to send information to a number of units in a fleet. For more details, contact your dealer. Note: The function call can be used with non-selective channels programmed as Squelch code or 2-tone signaling. SELECTIVE CALLING (only TK-760G / TK-860g) RECEPTION When you receive the correct code (ID or intermediate), the squelch will close and you will hear the call. If you receive a message code, that message will be displayed. • The display will show "CALL" and the LED flashes in orange. • When you receive a call with your ID code, the display will show "C" (Eg., C 12345). • When you receive a call with the group code, the display will show "A" (Eg., A 12345). • When you are not receiving the message the display will show "NO DATA". • You can clear a message by pressing any key except the key IO. • To mute the speaker after the closing of the squelch, press the key programmed as Control or Squelch. • The dealer can program the squelch to open again after a certain period of time. • If you program the function Transpose selective call is returned automatically a confirmation signal to the calling station. Transposition does not work if the call occurs within a group code. The Transpose function to call Selective can send an alert tone, the transceiver ID code or code in position 1. • If your dealer programmed Call waiting function for selective calling, will generate an alarm upon receipt of the correct code. I-16 TRANSMISSION Note: You can also be transmitted by a transceiver of the TK-762G / TK-862G. 1 Hold down the PTT button. 2 Enter the code to call or enter the group code from the keypad. • Make sure you enter the ID code or group, followed by the intermediate code transceiver to call. If you wish, you can also enter a code message for a maximum of 5 digits. • You can also send the codes in the same way you make DTMF calls {Page 12}. The two methods are equivalent, alternatively, you can enter the codes and then dial them from the position corresponding memory. • Only TK-760G / TK-860g: The display will show "CALL" and the LED blinks red. 3 Use the transceiver as if it were a simple call, press the PTT key to transmit and release to receive. • When you release the PTT button, squelch closes and the LED blinks orange (a Depending on the programming done by your dealer). When a signal is received, the LED alternates between green and orange. If the signal falls, the LED starts to flashing orange. If you do not receive a signal within a predetermined time, the squelch opens. • Press the key programmed as Monitor or Squelch at any time to reopen the squelch. I-17 2 TONE SIGNALLING The 2-tone signaling can be activated or deactivated by your dealer. This function closes the squelch only when the transceiver receives a signal corresponding to 2-Tone one set for the transceiver. Transceivers that do not transmit the correct tones will not be available for listening. The dealer may also activate group call on the transceiver. For further details, contact your dealer. RECEPTION When it receives a signal containing the correct tones, the squelch will close and you will hear the call. • The display will show "CALL" and the LED flashes in orange. • To mute the speaker after the closing of the squelch, press the key programmed as Control or Squelch. • The dealer can program the squelch to open again after a certain period of time. • If you program the Transpose function for 2-tone signal is returned automatically a confirmation signal to the calling station. This function can only send an alert tone. • If your dealer programmed Call waiting code for 2-Tone, will generated a warning tone to the correct tones are received. TRANSMISSION 1 Press the key programmed as 2-Tone Encode. • The display shows the name of the 2-Tone pre-programmed code. 2 Use the buttons programmed as Channel Up / Down to select the name of the code 2 tones desired (only TK-760G / TK-860g). 3 Press the 2-Tone Encode and PTT to transmit, release to receive. • When you release the PTT and Encoding 2-tone, the squelch closes and the LED flashes orange (depending on the programming carried by the retailer). When a signal is received, the LED alternates between green and orange. If the signal falls, the LED starts blinking orange. If you do not receive a signal within a predetermined time, the squelch opens. • Press the key programmed as Monitor at any time to re-open the squelch. Note: The code for the transceivers of TK-762G / TK-862G can not be selected. It is not possible change the tone indicated in step 2 using the Channel Up / Down. I-18 5-TONE SIGNALLING The 5-tone signaling can be activated or deactivated by your dealer. This type of signal opens the squelch only when the transceiver riceive 5 tones corresponding to the settings. When the squelch opens, you will hear the caller without perform other actions. Once received the 5-Tone signal correctly and open the squelch, press programmed as Monitor to abort. If your dealer programmed function Confirmation for 5-tone signaling, the transceiver automatically sends an acknowledgment signal to stations They called with the correct signal. Note: This transceiver is able to also decode the 2-Tone signals. Can not make calls if the 2-tone signaling 2-tone has not been activated by your dealer. I-19 ADVANCED TIME-OUT TIMER (TOT) The purpose of the Time-out Timer is to prevent a caller to use a channel for an extended period of time. If you continuously transmit for a period that exceeds the programmed time, the transceiver will stop transmitting and a tone. To stop the signal, press the PTT button. The dealer can program a warning function to indicate the approach of TOT expires. The transmission continues for the period specified by the dealer will take the warning tone. BUSY CHANNEL LOCKOUT The bypass function of the channel occupied (BCL) is activated or deactivated by your dealer. When activated, this feature prevents you from interfering with anyone else is using the same channel. Press the PTT button while the channel is in use because the transceiver to emit an alert tone and inhibits the transmission (which will not be possible). Release the PTT button to turn off the tone and return to receive mode. CONVERSATION It may happen at times that the service is interrupted unexpectedly due to a fall of voltage or more. In such cases, communication can still continue with the Conversation feature, if programmed by your dealer. The function Conversation allows you to communicate directly with other transceivers without using a repeater. However, if the station with which communication is too far or if there are obstacles geography between the two stations, the communication could not take place. To activate and deactivate the conversation, press the key programmed as purpose. • Only TK-760G / TK-860g: While using the Conversation feature, the display will "T" or "TA". • Only TK-760G / TK-860g: The words AUX blinks orange. • When you use the conversation, the receiving frequency is used for both that the reception and transmission of the signaling "decoding" QT / DQT is used for both the encoding and decoding. WARNING HORN When you receive a call with DTMF codes or 2-tone signal correctly, the function Audible triggers the horn of the vehicle or other similar device. This feature alerts the user of an incoming call when you are away from the vehicle. To activate and deactivate Call waiting tone, press the key programmed as purpose. I-20 CONTROL / SQUELCH The dealer can program a function key with the control, according to one of 4 methods underexposed: Squelch Momentary: Press and hold the squelch to hear the background noise. Release the button to resume normal operation. Squelch Off: Momentarily press to hear the squelch noise. Press the button again to restore normal operation. Monitor Momentary: Press and hold the Control key to deactivate QT, DQT, DTMF, 2-Tone or 5 tones. Release to resume normal operation. Control: Momentarily press to deactivate QT Control, DQT, DTMF, 2-Tone or 5 tones. Press again to resume operation normal. The squelch button allows you to hear weak signals otherwise not discernible during the normal operation and adjust the volume when no signals on the selected channel. BEGINNING AND END OF TRANSMISSION SIGNAL ID The dealer can enable or disable the identification signals Start / End of transmission. These signals are used to access and release some repeaters and telephone systems. Confirm the retailer method enabled for your transceiver. To send a signal to start transmitting ID, press the PTT button or press the button twice. To send a signal transmission end ID, release the PTT button or press the key twice followed by the # key. PUBLIC ADDRESS To use the public address system (PA), the dealer must install the unit PA KAP-1 (optional) and an external speaker. This function amplifies all sounds received by the microphone and outputs from the external speakers. To use the PA system: 1 Press the key programmed as a public address. 2 Press the PTT button and speak into the microphone. • Use the Volume Up / Down to adjust the volume output from the outside. 3 Press the button again to restore the public address operation normal. AUX This transceiver has a control port for external adapter. Press the programmed as AUX button to activate or deactivate the AUX port. I-21 SET OF KEYS PROGRAMMED The following keys on the transceiver TK-760G / TK-860g can be programmed with functions auxiliary listed on page 8. The following keys on the transceiver TK-762G / TK-862G can be programmed with functions auxiliary listed on page 8. Note: For ease of reference in the future, complete the blank column noting the function programmed to each button. q t y u i o! 0 w and r q t y u i w and r Number of Scheduled Set Default button q Volume Up w Volume Down Channel Up and r Channel Down t squelch momentarily y - u - i - or - 0 - Number of Scheduled Set Default button q Volume Up w Volume Down Channel Up and r Channel Down t squelch momentarily y - u - i - Such |
| --- | --- |